## Slide 1
[두산로보틱스] 지능형 로보틱스 엔지니어
K-Digital Training
B-4
[팀원] 이세현, 강인우, 이형연
[멘토] 김루진
터토봇(TURtle auTOnomy roBOT)
모바일 매니퓰레이터 자율주행 프로젝트

## Slide 2
목 차
K-Digital Training
프로젝트 개요
01
프로젝트 팀 구성 및 역할
02
프로젝트 수행 절차 및 방법
03
프로젝트 수행 경과
04
자체 평가 의견
05

## Slide 3
K-Digital Training
프로젝트 개요
01
4
프로젝트 구조
프로젝트 주제 및 선정 배경, 기획의도
1
차선 인식 기반으로 자율주행하는 터틀봇에 매니퓰레이터를 결합해, 이동 중 작업 수행이 가능한 모바일 서비스 로봇 구현
2
프로젝트 내용
- 컴퓨터 비전 기반 차선
(가이드 라인) 인식
-자율 주행 로봇 제어
- Aruco marker 활용 매니퓰레이터 조작
3
활용 장비 및 재료
Turtlebot3 Waffle
NVIDIA Jetson
Gazebo
Python
Ubuntu 22.04
5
활용방안 및 기대 효과
- 제어된 실내 환경에서 AGV 등의 기술을 활용한 다양한 서비스 로봇 응용 가능
- 모바일 매니퓰레이터를 통해 다양한 작업 환경에서 물체 조작 등 복합 업무 수행으로 확장성 확보
- 실시간 카메라 영상에서 차선을 검출, 주행 방향 판단
- 매니퓰레이터의 경로 계획 및 작업 수행
-ROS2 기반 터틀봇 주행 및 시스템 구성

## Slide 4
K-Digital Training
프로젝트 팀 구성 및 역할
02
프로젝트 팀 구성 및 역할
훈련생 | 역할 | 담당 업무
이세현 | 팀장 | 시뮬레이션 환경 제작, GUI 제작, 차선 검출 알고리즘 구현
강인우 | 팀원 | 시뮬레이션 태스크 , 이미지 전처리, RO2기반 로봇제어 시스템 구현
이형연 | 팀원 | 데이터 수집 및 라벨링, 도로 표지판 인식 모델 구축, 매니퓰레이터 조작

## Slide 5
K-Digital Training
프로젝트 수행 절차 및 방법
03
프로젝트 수행 절차
구분 | 기간 | 활동 | 비고
사전 기획 | 6.9(월) | 프로젝트 기획 및 기능 설계 | 구현 기능 설정
시뮬레이션 | 6.10(화) ~ 6.13(금) | 가제보 시뮬레이션 주행 테스트 | 
기능 구현 | 6.16(월)~6.18(수) | 차선 인식, 터틀봇 제어, 매니퓰레이터 제어 | 최적화, 오류 수정
통합 및 테스트 | 6.13(금) | 통합 테스트, 리팩토링 | 주행 테스트
결과물 도출 | 6.19(목) | 시연 영상 제작, 산출물 작성 | 

## Slide 6
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
수행 경과
1. 차선 검출
2. 터틀봇 제어
3.아루코 마커 감지
및 매니퓰레이터 조작

## Slide 7
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
이미지 발행
이미지 발행 노드
카메라 선택
코덱 설정
프레임 설정 1280 x 720
발행 주기 설정

## Slide 8
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
이미지 전처리
CLAHE 히스토그램 균일화
대비, 밝기 조절
이미지 전처리 노드

## Slide 9
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
이미지 전처리
Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE)
1. LAB 변환, L 채널 분리.
2. L 채널 타일 분할, 각 타일별 히스토그램 평활화
3. 클리핑으로 과증폭 제한, 타일 경계 보간
3. L, A, B 채널 병합, BGR로 재변환.

## Slide 10
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
이미지 전처리
관심 영역(src) 및 변환 영역(dst) 정의
원근 변환 행렬 M 계산
  원본 이미지  BEV 이미지
역원근 변환 행렬 Minv 계산
  BEV 이미지  원본 이미지
이미지 전처리 노드
Projection 이미지

## Slide 11
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
라인 검출
라인 검출 이미지
플로우 차트

## Slide 12
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
라인 검출 – 차선 피팅
호출부
라인 피팅
차선 곡선 피팅 (fit_from_lines)
마스크 이미지에서 비어 있지 않은 픽셀 추출
이전 차선 근처에 있는 픽셀만 선택 (±margin)
np.polyfit()으로 2차 곡선 피팅 수행
새로운 차선 곡선의 x좌표 생성 → 시각화 및 중심 계산에 사용

## Slide 13
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
터틀봇 제어
중심 오차 기반 PD제어
/lane_center 기준으로 중심 오차 계산
PD 제어로 회전 속도(angular.z) 결정
오차 기반으로 전진 속도(linear.x) 조절
/cmd_vel로 속도 명령 전송
※오차가 커지면? (차선 중심과 화면중심 사이가 멀어지면?)
회전 속도(angular.z)가 커져 방향을 더 많이 틀고
전진 속도(linear.x)는 느려져 천천히 이동하며 조향을 보정함

## Slide 14
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
터틀봇 제어
횡단보도 검출
조건1. 흰색 픽셀 수
조건2. 수직 띠 개수
조건 만족
검출 토픽 발행

## Slide 15
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
Aruco marker 인식
인식
알고리즘 설명
인식사진

## Slide 16
K-Digital Training
자체 평가 의견
05
자체 평가
사전 기획 대비 완성도 : 5
개선점 및 보완할 점
경험 및 성과
잘한 부분과 아쉬운 점
역할 분배를 통해 차선 인식 및 주행 관련 핵심 기능 구현 완료
계획 했던 분류했던 일부 태스크 미구현
작업 수행 안정성 및 신뢰성 향상
사용자 인터페이스 추가
실제 환경 시나리오 기반 테스트
실환경 대응 능력 확보 : 실제 환경에서 발생하는 비전 인식 오류 및 제어 이슈들을 식별하고, 이를 해결하기 위한 여러 방법을 실험적으로 적용함.