## Slide 1
[두산로보틱스] 지능형 로보틱스 엔지니어
도로 표지판 인식 기반
자율 주행 로봇
(협동3) 디지털 트윈 기반 서비스 로봇 운영 시스템 구성
K-Digital Training
B-4
이세현, 강인우, 이형연
[멘토] 김루진

## Slide 2
목 차
K-Digital Training
프로젝트 개요
01
프로젝트 팀 구성 및 역할
02
프로젝트 수행 절차 및 방법
03
프로젝트 수행 경과
04
자체 평가 의견
05

## Slide 3
K-Digital Training
프로젝트 개요
01
4
프로젝트 구조
프로젝트 주제 및 선정 배경, 기획의도
1
복잡한 도로에서 안전하고 효율적으로 주행하는 시스템을 개발하여 자율 주행 기술의 실용성 향상에 기여
2
프로젝트 내용
- 도로 표지판 인식 및 자율 주행 로봇 제어
- 사용자 환경 설정 GUI
3
활용 장비 및 재료
ROS2 humble
Gazebo
Python
Visual Studio Code
Ubuntu 22.04
5
활용방안 및 기대 효과
- 자율 주행 차량 및 서비스 로봇 등 다양한 분야에 활용
- 교통 규칙 준수 및 안전성을 높이고, 실제 환경 적용을 위한 기반 기술로서 기여
- 사용자 환경 설정(GUI)
- 라인 검출
- 신호등
- 차단바
- 표지판 객체 검출
- 로봇 제어

## Slide 4
K-Digital Training
프로젝트 팀 구성 및 역할
02
프로젝트 팀 구성 및 역할
훈련생 | 역할 | 담당 업무
이세현 | 팀장 | 프로젝트 기획 설계, 시뮬레이션 환경 제작, GUI 제작
강인우 | 팀원 | 자율주행 제어 시스템 구현
이형연 | 팀원 | 데이터 수집 및 라벨링, 도로 표지판 인식 모델 구축

## Slide 5
K-Digital Training
프로젝트 수행 절차 및 방법
03
프로젝트 수행 절차
구분 | 기간 | 활동 | 비고
사전 기획 | 6.9(월) | 프로젝트 기획 및 기능 설계 | 구현 기능 설정
기능 구현 | 6.10(화) ~ 6.11(수) | 데이터 수집 및 라벨링, 모델 학습, 터틀봇 시뮬레이션 | 
테스트 | 6.12(목) | 통합 테스트, 리팩토링 | 최적화, 오류 수정
제출 및 시연 | 6.13(금) | 산출물 작성 | 

## Slide 6
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
학습 데이터 셋 소개
교통 표지판 데이터 셋
Classes : left, right, speed_limit, stop
Images : 60 장
Epoch : 100, imgsz : 640, batch : 10

## Slide 7
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
학습 데이터 셋 소개
데이터 셋 증강
도로 표지판 인식 정확도 향상
Crop : 0 ~ 23%
Shear : Vertical (±12°), Horizantal (±12°)
Brur : 2.5px
Noise : 0.54%

## Slide 8
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
학습 성능 평가

## Slide 9
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
시나리오
1. 정지선 및 신호등 | 2. 좌/우회전 | 3. 스탑사인 및 차단 바 | 4. 제한 속도 적용

## Slide 10
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
상태 다이어 그램

## Slide 11
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
정지선 및 신호등
상태 다이어그램
영상

## Slide 12
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
정지선 및 신호등
하단 범위에서 빨강 픽섹 검출
신호등색 감지

## Slide 13
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
우회전
`/detect/sign`에서 `'right'` 감지 시 `RIGHT_TURN` 상태 진입
회전 진행률(progress)에 따라 Bias 적용 → `desired_bias = +100 * progress`
Bias 적용된 중심으로 PID 제어 유지
회전 완료 후 `NORMAL` 상태로 복귀
bias

## Slide 14
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
스탑 사인 및 차단바
상태 다이어그램

## Slide 15
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
스탑 사인 및 차단바
HSV 색상 분리
Gaussian Blur 적용 (노이즈 제거)
Blob Detection
Blob 개수 및 위치 분석
가장 먼 두 점을 이용해 기울기 계산:
- slope = (y2 - y1) / (x2 - x1)
차단바 open/close 탐지
ROI

## Slide 16
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
제한 속도 적용
상태 다이어그램
표지판탐지 -> 속도 변경

## Slide 17
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
GUI – drive_mode.yaml
Eco
max_vel : 0.05
Kp : 0.0025
Kd : 0.005
Comfort
max_vel : 0.1
Kp : 0.0025
Kd : 0.007
Sport
max_vel : 0.2
Kp : 0.0035
Kd : 0.007

## Slide 18
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
GUI – yaml _parameter

## Slide 19
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
GUI
- 사용자 이름 미입력 시
User : Not logged in 으로 표시하여
사용자 맞춤 환경 세팅 값 대기

## Slide 20
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
GUI
- 사용자 이름 입력 시
User : {사용자} 를 표시하여
사용자 맞춤 환경 세팅 값 적용

## Slide 21
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
GUI
- 주행 모드(Eco)
Eco 모드를 선택 시
drive_mode.yaml에 있는 속도 변수들을 호출

## Slide 22
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
GUI
- 주행 모드(Comport)
Comport 모드를 선택 시
drive_mode.yaml에 있는 속도 변수들을 호출

## Slide 23
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
GUI
- 주행 모드(Sport)
Sport 모드를 선택 시
drive_mode.yaml에 있는 속도 변수들을 호출

## Slide 24
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
GUI – 이벤트 로그
- get_logger.info 를 하게 될 경우 gui와 쓰레드 충돌 발생. 이를 해결하기 위해 문자 출력부분을 토픽으로 발행

## Slide 25
K-Digital Training
프로젝트 수행 경과
04
GUI

## Slide 26
K-Digital Training
자체 평가 의견
05
보완할 점 / 향후 계획
라이다 활용 태스크
차선 변경 기능
객체 인식 추가 (사람 모형, 아루코마커)
운행 로그 저장
GUI와 연계된 수동 조작
주행 안정성을 위한 다양한 모션 추가